# АДМИНИСТРАЦИЯ

## СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА

## СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 .04. 2020 года     № 12

Об актуализации схемы водоснабжения

и водоотведения на территории

Соболевского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленскойобласти

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Соболевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

Администрация Соболевского  сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную  схему водоснабжения и водоотведения  на территории Соболевскогосельского поселения.

2. Настоящее постановление обнародовать  в общественных местах поселения  в установленном порядке и разместить на официальном сайте поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования

Соболевского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской  области                                                                      Н.В. Сыроватка

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО сельского  поселения

МОНАСТЫРЩИНСКОГО района

СМОЛЕНСКОЙ области

на период до 2028 ГОДА

д. Соболево

2018

1. Общие положения

Схема водоснабжения Соболевского сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

# Основанием для разработки схемы водоснабжения Соболевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования Соболевского сельского поселения Монастырщинского района  Смоленской области» Соболевского сельского поселения, Генеральный план поселения.

# Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации МУП «Водолей», муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования Соболевского сельского поселения Монастырщинского района  Смоленской области»и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тарифорганизации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.  Основные направления, цели и задачи развития систем  водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Соболевского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2028года.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению

### КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Соболевское сельское поселение образовано в 2005 году.

Соболевское сельское поселение входит в состав Монастырщинского района Смоленской области.

Площадь территории Соболевского сельского поселения составляет – 291,12 кв.км.

Территория Соболевского сельского поселения расположена в северной части Монастырщинского района Смоленской области. Административный центр поселения– деревня Соболево.

Соболевское сельское поселение граничит:

- на севере – со Смоленским районом;

- на востоке – с Барсуковским сельским поселением;

- на юге – с Гоголевским сельским поселением;

- на западе – с Александровским сельским поселением;

- на северо-западе – с Краснинским районом.

По территории сельского поселения протекают реки Вихра, Упокой.

По территории сельского поселения проходит автодорога Монастырщина – Смоленск,  которая является главной планировочной осью сельского поселения и оказывает значительное влияние на его хозяйственное развитие.

Численность населения Соболевского сельского поселения на 01.01.2018 – 1333 человека, что составляет  7 % от общего населения Монастырщинского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории Соболевского сельского поселения расположено 50 сельских населенных пунктов.

Таблица № 1

Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2018г

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Соболево | 266 | 19,95 |
| 2 | деревня Александровское | 18 | 1,35 |
| 3 | деревня Березняки | 15 | 1,13 |
| 4 | деревня Васильево | 0 | 0 |
| 5 | деревня Волково | 6 | 0,45 |
| 6 | деревня Городок | 0 | 0 |
| 7 | деревня Григорьево | 4 | 0,3 |
| 8 | деревня Демьянково | 3 | 0,23 |
| 9 | деревня Деньгубовка | 6 | 0,45 |
| 10 | деревня Деньгубовка - Песочня | - | - |
| 11 | деревня Дмыничи | 116 | 8,7 |
| 12 | деревня Капустино | - | - |
| 13 | деревня Кожино | 6 | 0,45 |
| 14 | деревня Коптево | - | - |
| 15 | деревня Кузнецово | - | - |
| 16 | деревня Левково | 2 | 0,15 |
| 17 | деревня Макарово | 4 | 0,3 |
| 18 | Деревня Максимовское | 21 | 1,58 |
| 19 | деревня Мощиново | - | - |
| 20 | деревня Новое Шанталово | 3 | 0,23 |
| 21 | деревня Окрутово | - | - |
| 22 | деревня Петраченки | - | - |
| 23 | деревня Равенство | 4 | 0,3 |
| 24 | деревня Скреплево | 3 | 0,23 |
| 25 | Деревня Станиславково | - | - |
| 26 | деревня Старое Шанталово | 6 | 0,45 |
| 27 | деревня Стегримово | 234 | 17,55 |
| 28 | деревня Сумароково | 4 | 0,45 |
| 29 | деревня Сушково | 6 | 0,45 |
| 30 | деревня Тонковидово | - | - |
| 31 | деревня Хламово | 14 | 1,05 |
| 32 | деревня Чепелево | - | - |
| 33 | деревня Юрово | - | - |
| 34 | Село Октябрьское | 219 | 16,43 |
| 35 | деревня Арефино | 3 | 0,23 |
| 36 | деревня Буда | 35 | 2,63 |
| 37 | деревня Гладыши | 2 | 0,15 |
| 38 | деревня Грачево | 0 | 0 |
| 39 | деревня Жигаловка | 8 | 0,6 |
| 40 | деревня Коровино | 46 | 3,45 |
| 41 | деревня Крапивна/м/ | 6 | 0,45 |
| 42 | деревня Крапивна /б/ | 138 | 10,35 |
| 43 | деревня Лынды | 18 | 1,35 |
| 44 | деревня Манюки | 3 | 0,23 |
| 45 | деревня Проваленое | 11 | 0,83 |
| 46 | деревня Пустоселы | 12 | 0,9 |
| 47 | деревня Романовское | - | - |
| 48 | деревня Слобода | 81 | 6,08 |
| 49 | деревня Цикуновка | 8 | 0,6 |
| 50 | деревня Кирпичный завод | - | - |

Самыми крупными населенными пунктами являются д.Соболево (266 чел.), численность которой составляет 19,95% от всего населения Соболевского сельского поселения,  д.Стегримово (234 человека, или 17,55% от всего населения сельского поселения), с.Октябрьское   (219 человек или 16,43% от всего населения сельского поселения).

Современный жилищный фонд Соболевского сельского поселения характеризуется наличием 4-х двухэтажных жилых домов (6% населения) и частного жилищного фонда (94% населения).

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2018г.

Таблица № 2

| Обеспеченность инженерным оборудованием | тыс.м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 37,7 | 55 |
| Канализацией | - | - |
| Центральным отоплением | - | - |
| Горячим водоснабжением | - | - |
| Баллонным газом | 37,7 | 100 |
| Ваннами (душем) | 0,9 | - |

Общая площадь жилищного фонда (2018 г.)– 37,7тыс.кв.м.

Источником  водоснабжения объектов поселения являются местные подземные воды. На территории Соболевского сельского поселения расположены 14 артскважин, из которых 12 являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение МУП «Водолей» Соболевского сельского поселения, 2 артезианских скважины находится в ведении юридического лица - СПК «Новый мир».          Централизованная  система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   имеется в д. Соболево, д. Стегримово, д. Дмыничи, д.Максимовское, д. Скреплево, д. Шанталово, с.Октябрьское, д.Слобода, д.Крапивна, д.Буда. д.Арефино, д.Коровино.  Услугами централизованного водоснабжения охвачено 84% населения Соболевского сельского поселения.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП «Водолей», СПК «Новый мир», в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

МУП «Водолей» имеет лицензию на пользование недрами с целевым назначением и видами работ:разведка и добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и передачи абонентам для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются надоговорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Водолей», осуществляется непосредственно через кассу предприятия. В 2015 году  постановлением Департамента Смоленской области  по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 30.11.2015г № 579 ( в редакции постановлений от 16.06.2016г.№62,14.12.2016г№376) для потребителей  на услуги водоснабжения  установлен тариф в размере 29,60 руб.

.

4. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения

В состав Соболевского  сельского поселения Монастырщинского муниципального района Смоленской области  входят  50 деревень.

Источником водоснабжения потребителей   являются артезианские скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Характеристика систем централизованного водоснабжения населенного пункта поселения приведена в таблице № 3.

| Наименование водозабора и его сооружение | адрес | Протяженность водопроводной сети, метр | Глубина скважины, метр | Год постройки | Конституция скважины, установленное оборудование (марка насоса) | Собственник инженерных сооружений водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВК 66203293 | д.Стегримово | 4000 | 88 | 1968 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| ГВК 66203314 | д.Соболево | 3000 | 68 | 1965 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| Номер не определен | д.Ст.Шанталово | 3000 | 75 | 1966 | ЭВЦ 6-6,5-90 | МУП «Водолей» |
| Номер не определен | д.Дмыничи | 1000 | 75 | 1979 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| Номер не определен | д.Дмыничи | 2000 | 71,6 | 1957 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| Номер не определен | д.Скреплево | 500 | 80,5 | 1967 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| Номер не определен | д.Максимовское | 1300 | 78 | 1956 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| Номер не определен | д.Стегримово | 500 | 85 | 1962 | ЭВЦ 6-10-110 | СПК «Новый мир» |
| Номер не определен | с.Октябрьское | 2000 | 120 | 1973 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| 4076 | д.Арефино | 1000 | 110 | 1966 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| 4075 | д.Буда | 1000 | 80 | 1968 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| Номер не определен | д.Коровино | 1000 | 110 | 1971 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| 4077 | д.Крапивна | 2500 | 120 | 1968 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| 4078 | д.Слобода | 2000 | 110 | 1977 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |
| Номер не определен | д.Слобода | 2000 | 110 | 1970 | ЭВЦ 6-10-110 | МУП «Водолей» |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой  не закольцованные самостоятельные участки, на  трассах не сохранилось ни одного нормально функционирующего колодца, вода забирается с трасс через резиновые шланги, на концах которых закреплены вентильные устройства, имеет систему  водопроводных  труб диаметром 20-130мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Износ водопроводной сети составляет 100%. Общая протяженность водопроводной сети 22 км.

Водоразборных колонок всего-100 ед. Поднято воды насосными станциями  всего за год 26186 м³.

Объем потребления воды  населением 25887 м³ за год, объем потребления воды  бюджетными организациями 489м³.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

В населенных пунктах поселения, где водопровод отсутствует, водоснабжение обеспечивается за счет колодцев. Всего на территории поселения имеются 42 колодца (общественных и частных). Доля  проб колодезной воды отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 определено-соответствует – (по состоянию на 01.01.2012 г.) в следующих населенных пунктах: д. Стегримово, д. Соболево.

В оставшихся населенных пунктах исследование не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2018 г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

СТП Монастырщинского района предусматривает на период до 2020 года реконструкцию водопроводных сетей.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиенически нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания железа.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятии, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СанПин 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества питьевой воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м., при отсутствии грунтовых вод не мене 10 м. по обе стороны водопровода. В  ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1) Реконструкция существующей уличной водопроводной сети и модернизация водозаборов подземных вод с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

2) Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

3) Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

4) Водоснабжение объектов соцкультбыта.

5) Реконструкция водонапорных башен и водозаборов.

На расчетный период:

1) провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2) разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3) определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

4)  разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

Расходы воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного  и  хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии  с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п.2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п.2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития и на планируемый срок принимается один  пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10х 3600 х 3) : 1000= 108 м.куб.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Проектные предложения

На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерами пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

Водоотведение

Централизованной системы канализации сельское поселение не имеет.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:

1. Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

2. Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

На расчетный период:

Организовать систему индивидуальной автономной канализации, вывоз жидких отходов от индивидуальной неканализованной застройки предусматривается ассенизационными машинами.

5.Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Соболевского  сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет 100%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Так МУП «Водолей» Соболевского сельского поселения запланировал мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств предприятия.

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | 2013 | 2018-2019 | 2022-2023 | 20242025 | 20272029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка водопровода в д.Соболево, протяженностью 300м | тыс.руб |  | 16 |  |  |  |
| Замена глубинного насоса в д.Соболево, д. Стегримово | тыс.руб |  | 55 |  |  |  |
| Ремонт водоразборных колонок | тыс.руб |  | 18 | 28 |  |  |
| Ремонт трассы водопровода (пробоины) | тыс.руб |  | 45 | 65 |  |  |

Очистка водоразборных башен          тыс.руб      -                           12

| Замена участка водопровода в с.Октябрьское, протяженностью 300м |  |  | 25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водоразборных колонок | тыс.руб |  | 10 |  |  |  |
| Ремонт трассы водопровода (пробоины) | тыс.руб |  | 30 |  |  |  |

Очистка водоразборных башен          тыс.руб      -                           6

С 2022 года – полная реконструкция водопроводных сетей.